Релейный Блок БР-12/06 v.2

Релейный блок предназначен для:

- Включения/отключения приборов используемых в составе Охранно-пожарной сигнализации.

- Коммутации силовых исполнительных устройств (лампы, сирены, видеокамеры, электрозамки, управление электро-нагревателями).

- управления силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.)

- Служит промежуточным звеном между выходами ОК (Открытый Коллектор) и силовой нагрузкой.

Светодиодные индикаторы показывают работу реле. Если светодиод горит,  реле включено, если не горит, реле выключено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Максимальное коммутируемое переменное напряжение не более: | 250 В |
| --- | --- |
| Максимальное коммутируемое постоянное напряжение не более: | 30 В |
| Максимальный коммутируемый ток не более: | 10 А |
| Максимальная коммутируемая мощность при коммутируемом переменном напряжении не менее: | 2000 Вт |
| Количество установленных Реле | 6 |
| Максимальная коммутируемая мощность при коммутируемом постоянном напряжении не менее: | 240 Вт |
| Номинальное напряжение на катушке управления устройства: | 12 В ± 10% |
| Ток катушки управляющего реле устройства не более: | 55 мА |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: | IP30 |
| Габаритные размеры устройства не более: | 165 x 115 x 35 мм |
| Масса устройства не более: | 233 г. |
| Средний срок службы устройства не менее: | 8 лет |
| Температура окружающей среды: | от -30°С до +50°С |

Схема подключения: